Pos.:…….

Straßenkappe aus Kunststoff gemäß DIN 4057, zum Einbau

in gepflasterte Flächen (SERIUS- Bzeichnung 4057 VP)

DVGW- zertifiziert.

Wartungsfreie höhenverstellbare Ausführung für den

Einbau von Anbohrarmaturen, Wasser.

Abmessungen und Deckelgewicht nach DIN 4057,

zweiteiliges Gehäuse aus Glasfaserarmiertem Kunststoff.

Der Kunststoff muss Öl- und Streusalzfest sein.

Alle Teile müssen recyclingfähig sein.

In eingebautem Zustand müssen 200 kN Druck Belastung

von der Straßenkappe aufgenommen werden.

Die Straßenkappe hat zum leichteren Einbau und zur Minimierung

des Zuschnittaufwandes ein quadratisches Oberteil.

Der Deckel ist rund und enspricht der normalen Kappe.

Umrandungsplatten sind weder erfoderlich noch erwünscht.

Bei Setzungen muß sich das Straßenkappenoberteil der Pflasterfläche

anpassen und bei neuerlichem Angleichen der Pflasterfläche z.B. bei

Setzungen, wieder auf das ursprüngliche Niveau ausziehen lassen.

Unabhängig der technischen Vorteile muß ein optisch durchgängiges

Bild möglich sein.

Temperaturbeständig bis 245°C.

Um eine dauerhafte Verstellmöglichkeit während der Bauphase

zu  gewährleisten, ist durch eine entsprechende Abdichtung,

dass Endringen von Verunreinigungen zwischen Grundkörper

und Verstellteil zu verhindern.

Eine Neigungseinstellung von 4° zwischen Grundkörper und

Verstellteil, bei ca. 50% des Auszuges, zur Niveauanpassung,

muss möglich sein.

Das Verstellteil muss ohne Hilfsmittel in jeder sinnvollen

Position fixierbar sein.

Deckel aus Gusseisen EN- JL 1030 (GG- 20),

nachhaltig korrosionsgeschützt.

Deckelverschraubung aus X5CrNi 1810-  Stahl,

Steg aus Cr- Stahl mit mind. 13% Chromanteil.

Herstellerqualität wie Serius oder gleichwertig.

Stück………

€/Stück………..									€/Gesamt……………..

Pos.:…….

Tragplatte aus Kunststoff für Straßenkappe

DIN 4057, verstellbar.

Tragplatten passend vom Hersteller der Straßenkappe.

Stück………

€/Stück…………..								€/Gesamt…………….