Pos.:……..

Straßenkappen mit Unterteil aus Kunststoff gemäß DIN 4056,

Oberteil aus Grauguss mit Antiklappereinlage mit

verzahntem Rand (SERIUS- Bezeichnung 4056 V Combi),

Unterteil aus Kunststoff.

Deckel DVGW- zertifiziert.

Der Rand des Oberteils ist um 40mm verbreitert. Die Innenmaße

entsprechen der DIN.

Wartungsfreie verstellbare Ausführung für den Einbau

von Unterflurhydranten.

Abmessungen und Deckelgewicht nach DIN 4056,

zweiteiliges Gehäuse aus Glasfaser armiertem Kunststoff

mit Graugussoberteil.

Der Kunststoff muss Öl- und Streusalzfest sein.

Alle Teile müssen recyclingfähig sein.

In eingebautem Zustand müssen 200 kN Druck Belastung

von der Straßenkappe aufgenommen werden.

Zur höheren Aufnahme von Axialkräften und sicherem Einbau

ist der Außenrand des Kappenoberteils mit einer 15mm starken

Verzahnung versehen.

Der Deckelsitz muß so ausgelegt sein, dass ein vorzeitiger Abriss

und ein vorzeitiges Absinken des Deckels nicht möglich ist.

Der Einbau der Kappe sollte ohne zusätzliches Unterstopfen möglich sein.

Temperaturbeständig bis 245°C.

Um eine Dauerhafte Verstellmöglichkeit währen der Bauphase

zu gewährleisten, ist durch eine entsprechende Abdichtung,

dass Eindringen von Verunreinigungen zwischen Grundkörper

und Verstellteil zu  verhindern – durch Rasterring

Eine Neigungseinstellung von 4°  zwischen Grundkörper und

Verstellteil, bei ca. 50% des Auszuges, zur Niveauanpassung,

muss möglich sein.

Das Verstellteil muss ohne Hilfsmittel in jeder sinnvollen

Position fixierbar sein durch eine Verrippung des Gussteiles.

Deckel und Kappenoberteil aus Gusseisen EN- JL 1030 (GG- 20),

nachhaltig Korrosionsgeschützt.

Deckelverschraubung aus X5CrNi 1810- Stahl,

Steg aus Cr- Stahl mit mind. 13% Chromanteil.

Herstellerqualität wie Serius oder gleichwertig.

Stück……..

€/Stück………..								€/Gesamt…………..

Pos.:………

Tragplatte aus Kunststoff für Straßenkappe

DIN 4055, verstellbar.

Tragplatte passend vom Hersteller der Straßenkappe.

Stück……..

€/Stück………………							€/Gesamt……………..